ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Техническое задание составлено на  выполнение ремонтно-отделочных  работ в подъезде №1 многоквартирного жилого дома,  расположенного  по адресу:  г.Новосибирск, ул. Кирова,27   в соответствии с  действующими   строительными  нормами и правилами.

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ

2.1.  Целью производимых работ является  ремонт подъезда многоквартирного жилого дома с применением современных материалов и строительных  технологий.

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ.

| № п.п. | Состав и наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажные: 1. Демонтаж напольного покрытия из керамогранита 300х300мм : а) 1 этаж б) межэтажная площадка 1-2этаж в) межэтажные площадки 2-3, 6-7,8-9(без перегородок) г) межэтажные площадки 3-4, 5-6,7-8,9-10(с перегородкой) д) этажные площадки 2-9 этажи 2. Демонтаж плинтуса из керамогранита типа «сапожок» (лестничный пролет 1-1,5этаж, межэтажная площадка 1-2 этаж 3. Демонтаж существующей стяжки пола (1 этаж) | 35,7м2 3,5м2 20,7м2 14,8м2 93,6м2 10,6мп 35,7м2 |
| 2. | Строительно-монтажные : 1. Устройство перегородки из ГКЛВ на металлокаркасе (колясочная) 2. Устройство коробов из ГКЛВ на металлокаркасе для укрытия труб (1этаж) 3. Устройство потолка из ГКЛ на металлокаркасе + облицовка балки ГКЛ (1этаж) 4. Устройство цементно-песчаной стяжки (1этаж) 5. Закрепление ступени лестничного марша (1-1,5 этаж) | 4,2м2 8,1м2 29,4м2 35,7м2 1шт. |
| 3. | Облицовочные: 1.Устройство напольного покрытия из керамогранита 300х300мм а) 1 этаж (- под лестницей) б) межэтажная площадка 1-2этаж в) межэтажные площадки 2-3, 6-7,8-9(без перегородок) г) межэтажные площадки 3-4, 5-6,7-8,9-10(с перегородкой) д) этажные площадки 2-9 этажи е) лестничный марш 1-1,5 этаж 2. Устройство плинтуса из керамогранита типа «сапожок» t 100мм (все лестничные марши (18), межэтажные и этажные площадки) 3. Облицовка керамогранитом с предварительной пропиткой верхнего откоса входной двери 4. Облицовка участка стен керамогранитом с предварительной пропиткой (на месте демонтируемых радиаторов) | 35,7м2 3,5м2 20,7м2 14,8м2 93,6м2 6,6м2 230,5мп 0,75м2 4,5м2 |
| 4. | Малярные: Стены: 1. Частичный ремонт стен и откосов с расшивкой и заделкой трещин, пропиткой, шпатлевкой (25% общей S) 2. Обработка участка стен антигрибковым составом с предварительной зачисткой 3. Пропитка стен глубокого проникновения 4. Установка перфоугла на конструкции ГКЛ 5. Установка перфоугла на откосы лифтовых проемов с оттяжкой плоскости до 50см (2-9 этаж) 6. Базовая и финишная шпатлевка, наклейка стеклохолста на короба и перегородку ГКЛ 7. Окраска стен 1этажа, коробов и перегородки текстурной моющейся краской (до входа в колясочную) 8. Окраска стен лестничных пролетов, меж- и этажных площадок, тех. этажа и колясочной интерьерной краской 9. Окраска масляной краской торцов лестничных маршей 10. Окраска масляной краской заполнения ограждений лестничных маршей 11. Окраска электрических щитков грунтом по металлу 12. Окраска эмалью радиаторов чугунных 13.Частичный ремонт оконных откосов с последующей пропиткой и окраской Потолки: 1.Частичная зачистка и зашкуривание поверхности , шпатлевка потолка и балок (30% общей S, кроме 1 этажа) 2. Укрепляющая пропитка потолка и балок 3. Базовая и финишная шпатлевка, наклейка стеклохолста на потолок ГКЛ (1 этаж) 4.Окраска потолка моющейся водоэмульсионной краской (1этаж) 5. Окраска потолков лестничных маршей, меж- и этажных площадок, тех. этажа и колясочной интерьерной краской Полы: 1. Укрепляющая пропитка пола на 2 раза (перед стяжкой и облицовкой) Дверь лифта: Окраска двери лифта | 160м2 0,7м2 657м2 16,6мп 40мп 16,5м2 54,4м2 602,6м2 32,6м2 450мп 10,8м2 12м2 33,7м2 95м2 352,9м2 29,4м2 29,4м2 313,5м2 35,7м2 2м2 |
| 5 | Уборка и вывоз мусора | По факту |

4. ДАННЫЕ О НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

4.1. Проектная и исполнительная документация на объект отсутствует.

5. ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Планируемая дата заключения договора  - 01.11.2016г.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Рекомендации сторонних организаций.