Cтабильное тепло на сутки

Представляем Вашему вниманию бытовой отопительный твердотопливный котел "БКТТ" в топке которого продолжительность горения одной закладки дров измеряется сутками. Котел изобретен в Вильнюсе.

В 2003 году во время сертификации котла в исследовательской лаборатории пятидесятикилограммовая закладка дров в режиме 5-6 kW горела почти полтора суток (31 час).

Наш котел – первый и пока что единственный литовский котел, удостоившийся сертификата CE авторитетного Европейского предприятия.

В цилиндрической топке котла горят дрова, стружки, брикеты и гранулы. Топка расположена сверху, поэтому интенсивно горят не все заложенные дрова, а только верхняя часть топки. Дрова, находящиеся в нижней части котла не нагреваются и «долго ждут своей очереди» для нагрева и горения. Воздух распределяется таким образом, чтобы топливо слишком не разгорелось вглубь. Конденсат не образуется даже в начале растопки котла, смола на стенках котла не скапливается, так как нагревается меньшая поверхность.** После сгорания слоя дров воздухораспределитель постепенно опускается вниз и всегда держится на горящих дровах, а именно, в центре горения.

Описание конструкции твердотопливных котлов "БКТТ"

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Котел - это стальной цилиндр, окруженный стальным цилиндром большего диаметра, конструкция утеплена. В передней части котла находится регулятор (1). Между обоими цилиндрами нагревается вода. В конструкции имеется проем для загрузки дров (6), отверстие для удаления пепла (9) и дымоход для выхода дыма(3). Так же имеются отверстия для подачи воды (12 - 13) и установки термометра. Для улучшения качества горения и передачи тепла, в верхней части камеры горения установлена камера подогрева воздуха (2). В комплекте котла могут быть колосниковые решетки и заслонка переключения (4) для растопки торфяными брикетами или углем.

Чтобы тепло лучше передавалось, между камерой нагрева и стенками котла имеется отверстие, через которое выходит дым.

В камеру помещается телескопическая труба подачи воздуха (5), на конце которой крепится распределитель воздуха (7).

В верхней части камеры расположено отверстие для поступления воздуха и регулирующая заслонка (1). По желанию, в комплекте с котлом поставляется бетонное дно с герметизирующей лентой. С правой стороны котла, напротив дверцы, есть трос для подъема механизма подачи воздуха (10) с кольцом и фиксирующими крючками (11).

Назначение распределителя воздуха  правильно распределять воздух в зонах генерирования, находящихся ниже, рядом с распределителя воздуха, а так же в зонах горения, которые расположены рядом с распределителем и над ним. Распределитель воздуха опирается на боковые дрова, которые не нагреваются до высокой температуры.

Поднимать распределить во время горения не рекомендуется: подняв распределитель и вновь опустив его, он поворачивается и попадает глубоко в место горения. Тогда котел работает неэкономно, и быстрее изнашиваются его детали.

Преимущества твердотопливных котлов "БКТТ"

НЕПРЕРЫВНОЕ ГОРЕНИЕ – благодаря: вертикальной закладке топлива, устройству ЭКОНОМАЙЗЕРА, внушительному объему загрузочной камеры, и БИТЕПЛОВОМУ регулятору тяги контролирующему процесс интенсивности горения и расхода топлива - сочетаемых в технологии БКТТ.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ – примерно 90% при работе во всех режимах.

ЧИСТОТА – пепел достаточно вычищать только два раза в месяц, смола в котле не скапливается.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА  КАК К ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ТАК И К САМОТЕЧНОЙ

Способ действия твердотопливного отопительного котла "БКТТ"

Так спичка будет гореть 15 секунд,                    В данном случае спичка будет
      нагревая термометр до 60°                               гореть 30 секунд, нагревая
                                                                                           термометр даже до 120°.

В твердотопливных отопительных котлах "БКТТ" используется принцип горения используемый во втором варианте, за счет этого отопительный твердотопливный котел "БКТТ" на дровах  имеет ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ на одной закладке дров до трех суток и более! Попробуйте сами и удостоверьтесь, какой способ обеспечивает более длительное и полезное горение топлива.