предложение

по подключению к системе коллективного приёма спутникового телевидения

### Преимущества коллективной системы

Коллективная система приема спутниковых каналов – выгодное решение для обеспечения жильцов высококачественным современным ТВ, обеспечивающее и много других преимуществ:

- Упрощение подключения для каждого абонента в сравнении с индивидуальным подключением.

- Всего одна антенна на кровле здания; исключается нагромождение спутниковых “тарелок”, уменьшается нагрузка на элементы кровли.

- Антенна большего диаметра, чем индивидуальные антенны - с хорошим запасом на непогоду.

- Свободные от “тарелок” балконы и фасады здания.

- Решается проблема невозможности установить “тарелку” у окна квартиры (при отсутствии видимости на спутник).

- По фасаду к окнам не спускаются многочисленные кабели.

- В подъездных стояках прокладывается максимум два кабеля - крайне актуально для "забитых" стояков (в некоторых подъездах протянуть даже несколько кабелей уже совершенно не представляется возможным).

- Эфирный и спутниковый сигнал приходят в квартиру по одному кабелю.

- В большинстве случаев есть возможность использования уже проложенных в квартире кабелей.

- Несущественная "стоимость владения", то есть низкая удельная стоимость обслуживания и ремонта для одной квартиры.

- Профессиональное планово-предупредительное обслуживание (как при заключении договора на регулярное обслуживание, так и при разовых вызовах по необходимости).

### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

- На крыше дома устанавливаем одну или несколько спутниковых антенн диаметром от 60 до 100 см,  с высокой ветровой устойчивостью.

При установке одной антенны все жители дома смогут принимать только те спутниковые сервисы, которые вещают с данной спутниковой позиции (обычно один, редко два). А установка нескольких антенн - не приводит к заметному удорожанию коллективной системы, но даёт возможность выбора спутникового ТВ по своему вкусу, с различной абонентской платой.

Наиболее оптимальным вариантом является установка одной антенны диаметром 80…100 см для приема спутникового ТВ «Континент-HD» и «Телекарта-ТВ», одной антенны 90…100 см для приема «Радуга-ТВ» и одной антенны 55…60 см для приема «Триколор-Сибирь».

- Распределительная сеть состоит из высокоэкранированного цифрового кабеля и спутниковых коммутаторов. 
Мы используем только проверенные многолетней эксплуатацией надежные и долговечные медные кабели Cavel для цифрового ТВ.

- В подъездных щитках устанавливаются коммутаторы на 4 или более абонентских отводов (они же «спутниковые переключатели» и «мультисвичи»).  Возможна установка одного коммутатора на 2-3 этажа. Питание промежуточных коммутаторов – низковольтное, 18В, осуществляется от одного из нижних коммутаторов (подключенного к розетке 220В) прямо по ТВ кабелю, то есть нет необходимости в установке розеток в каждом щитке. Всего возможно установить до 4-5 коммутаторов в один каскад питания. В каждый каскад устанавливаются дополнительные усилители сигнала. Таким образом, возможно построение спутниковой системы на много десятков абонентов с малыми потерями сигнала.

Однако, использование коммутаторов и усилителей (недешёвых в качественном и надежном исполнении) не допускает казалось бы логичного понижения стоимости каждого подключения (отсюда и целесообразность установки не одной, а нескольких антенн).

По одному из вводов коммутаторов проходит и распределяется (вплоть до абонентской розетки) также и эфирный сигнал (если его подключить к системе), как аналоговый, так и цифровой DVB-T2 (когда он появится в Новосибирске), его также можно будет смотреть на телевизоре, рядом с которым установлен спутниковый приемник.

- На один отвод коммутатора подключается один абонентский приемник, то есть при желании подключить два и более приемника в квартире, необходима прокладка двух кабелей. А также покупка двух карт доступа и последующая регулярная оплата двух абонентских плат (кроме некоторых случаев особой технической реализации домашней сети).

С точки зрения системы, второй приемник в квартире – это еще один независимый абонент, с занятием второго порта в коммутаторе.

- На каждом порту коммутатора может быть независимо выбран любой спутник. При  установке универсального приемника с двумя карт-модулями – возможен и просмотр двух сервисов на одном приемнике.

### СТОИМОСТЬ:

Расчет произведен исходя из примерного ожидаемого расхода кабеля и определённых типов оборудования. Возможны некоторые отклонения. При использовании существующего кабеля от щитка до квартиры, стоимость даже может быть несколько снижена. Для подключения второго приемника в квартире – обязательно необходима прокладка второго кабеля.

Предполагается, что в квартире прокладывать не надо, используется существующая разводка.

В стоимость подключения входит установка цифрового HD приемника высокой четкости и картой доступа с предоплаченными 6 месяцами просмотра основного пакета.

(1 приемник использует 1 абонентский порт коммутатора, то есть одна квартира может задействовать и более одного порта.)

Расценки на стандартное (усреднённое) подключение

Складываются из трёх частей:

- Антенный пост (установка и настройка спутниковых антенн)

Примерно 6 000 рублей одна антенна, 10 000 две антенны, 14 000 три антенны.

- Коллективная разводка в кабельном стояке (кабель и переключатели)

Примерно 1 000 рублей – один порт переключателя, включая промежуточные усилители.

- Индивидуальное включение – кабель, разъемы, сумматоры и и фильтры (необходимые при интеграции сигнала в существующую разводку), цифровой приёмник с картой доступа, работы по инсталляции и настройке.

При большом количестве подключений удельные затраты на подключение 1 абонентского приемника снижаются несущественно. Поэтому возмещение каких-либо сумм первым подключенным клиентам при последовательном (растянутом во времени) росте количества подключений затруднительно и не рассматривается, устанавливается единая базовая стоимость типового подключения (в зависимости от выбранной схемы), см. таблицу:

| Кол-во антенн |  | Кол-во каналов в полном пакете (примерное) | Абонентская плата | Усреднённая примерная полная стоимость подключения 1 абонентского порта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С официальным приёмником (базовая модель). СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | С DVB-S2 телевизором (и карт-модулем) | С альтернативной моделью приемника, с расширенными возможностями (включая стоимость карт-модуля, где он необходим) |
| 1 | Континент-HD | >100 | от 200 р./мес. за 70 каналов, до 400 р./мес. за >100 каналов, есть каналы HD-TV | 10 600 | 9 600 | 13 500 |
|  | Телекарта | 30 | 50 р./мес. за 18 каналов, 90 р./мес. за 30 каналов | 6 600 | - | - |
|  | Телекарта-MPEG4 | 50 | 50 р./мес. за 28 каналов, 90 р./мес. за 50 каналов | - | 6 700 | 8 600 |
| 2 | Радуга ТВ | 90 | от 200р./мес. за 40 каналов, до 320 р./мес. за 90 каналов | 8 300 | 8 600 | 8 600 |
| 3 | Триколор-Сибирь | 45 | 50 р./мес. | 11 500 | 11 500 | 11 500 |

При наличии телевизора со спутниковым (DVB-S2)  входом, возможно подключение без приёмника, но заметно дешевле это не будет, в связи с высокой стоимостью устанавливаемого в телевизор карт-модуля, он стоит почти как приёмник соответствующего сервиса. Будет просто удобнее пользоваться, один телевизор без дополнительного устройства.

### ОТВЕТЫ НА ОЖИДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Почему ничего не сказано про телевидение НТВ+?

Потому что в Новосибирске уверенно принимается телевидение «НТВ+ Восток» (60  каналов без HD-TV). Приём с европейского спутника возможен на антенну огромного диаметра от 2.4 метра, при этом уверенный всепогодный прием (особенно HD-TV каналов)  не достигается. Стоимость такой антенны более 50 т.р., это не считая сложной  дорогостоящей установки и настройки. Другая особенность – абонентская плата за полновесные пакеты телеканалов начинается от 1500 рублей и достигает 3 и более тысяч рублей в месяц при подключении дополнительных премиальных пакетов и каналов. Установка такой антенны рассматривается в индивидуальном порядке (хотя технически включение её в рассматриваемую систему возможно).

НТВ+Восток возможно подать в систему (с отказом, например, от введения в неё «Радуги-ТВ» или «Триколора», либо потребуется установка более сложных коммутаторов), но в связи с усложняющейся технической ситуацией на спутнике «Бонум-1», последнее время поставляются карты активации и продления подписки с ограниченным сроком оплаты (3 месяца) и периодом активации (несколько ближайших месяцев), это означает вероятность, что продление сибирских подписок может быть заморожено до весны 2014 года (до запуска нового спутника).

- Почему ничего не сказано про телевидение «Триколор-HD», про которое много говорит Стоянов?

Потому что в Новосибирске уверенно принимается «Триколор-Сибирь» (аналогично вопросу выше, это те же самые спутники). Однако, в отличие от НТВ+, оператор «Триколор» намерен принять меры по решению усугубляющейся проблемы со спутником «Бонум-1». Возможно, вещание будет переведено на соседний спутник, потребуется лишь перенастройка антенны. Подписки на «Триколор-Сибирь» продолжаются и оператор настроен категорически – проблем не будет. Не исключено, что с переходом на новый спутник появятся и HD каналы. (Если нет, то их следует ждать не ранее весны 2014 года.

- Есть ли HD каналы у «Радуги»?

Нет, и ранее середины 2013 года их вряд ли следует ждать. Только после запуска нового спутника, на данный момент нет свободной ёмкости для расширения.

- Какой спутниковый сервис предпочтительнее, если все-таки установить только одну антенну?

Континент и Телекарта. Это один и тот же оператор, с семейным ТВ «Континент» и бюджетным ТВ (в том числе в качестве второго приёмника в квартиру) Телекарта. При этом в данной спутниковой позиции находится не один, а целых два новых спутника, обслуживающих данные сервисы. У обоих спутников впереди срок службы более 15 лет, и есть свободные ёмкости с поддержкой современных сервисов.

- Почему ничего не сказано про телевидение «Триколор-HD», про которое много говорит Стоянов?

Потому что в Новосибирске уверенно принимается «Триколор-Сибирь» (аналогично вопросу выше, это те же самые спутники). Однако, в отличие от НТВ+, оператор «Триколор» намерен принять меры по решению усугубляющейся проблемы со спутником «Бонум-1». Возможно, вещание будет переведено на соседний спутник, потребуется лишь перенастройка антенны. Подписки на «Триколор-Сибирь» продолжаются и оператор настроен категорически – проблем не будет. Не исключено, что с переходом на новый спутник появятся и HD каналы. (Если нет, то их следует ждать не ранее весны 2014 года.)

- Среди альтернативных предложений есть вариант без спутниковых коммутаторов , это схема на делителях и усилителях по типу эфирной разводки. Это существенно дешевле.

По данной схеме в настоящее время можно реализовать прием «Радуги» и «Триколора» (но только одного из этих сервисов). Это действительно проще и дешевле. Когда-то это работало и для «Континента» и «Телекарты». Но при расширении вещания данная схема оказалась непригодна для приема половины каналов, что повлекло к большим новым затратам для абонентов, подключенным к системам, реализованным подобным простым способом (необходима практически полная переделка всей распределительной сети, с прокладкой новых кабелей и заменой недорогих делителей и ответвителей на дорогостоящие коммутаторы). И никто сейчас не может уверенно сказать, что при замене спутников у «Радуги» и «Триколор-Сибирь» не случится подобное изменение параметров вещания.

Поэтому мы предлагаем самую надежную и правильную схему.

### А также:

- Подготовим коллективную эфирную систему и домашнюю разводку к приему цифрового ТВ, от антенны и усилителя - до каждого телевизионного приемника.

- Обеспечим просмотр видеокамер наружного и внутриподъездного видеонаблюдения через коллективную антенную систему на всех телевизорах в доме; всех квартирных (в т.ч. внешних) видеокамер – на каждом (или на любом) телевизоре в квартире.

С уважением, директор ООО «СмартСтрой Сибирь»

Рафиков Рашид Рафаильевич

т. 292-42-90  info@smartstroy.su   www.smartstroy.su