Стандартный

вариант шумоизоляции автомобиля

- Двери автомобиля

- на внешнею сторону изнутри наклеить «вибропласт Silver».

- Поверх  виброматериалов по всей поверхности звукопоглащающей материал «Акцент 10ЛМ КС».

- на внутренней панели двери закрываем технологические отверстие материалами «вибропласт Silver».

- на внутреннею поверхность обшивки наклеиваем «Битопласт А10К».

2.  Пол автомобиля

-  на пол, передние колесные арки наклеиваем листы «вибропласт Silver».

- поверх виброматериалов по всей поверхности наклеиваем звукоизолирующий материал «СПЛЭН-3004(3008)».

3.  Багажник автомобиля

- на пол, задние колесные арки, отсек запасного колеса наклеиваем «вибропласт Silver».

- поверх виброматериалов по всей поверхности наклеиваем звукоизолирующий материал «СПЛЭН-3004(3008)».

4.  Крыша автомобиля.

- на крышу наклеиваем листы «вибропласт Silver».

-  поверх виброматериалов по всей поверхности наклеиваем шумопоглощающий материал «Битопласт А10К)».

Для достижения максимального эффекта необходимо подвергать обработке поверхности        70- 80%  виброматериалами и 100% поверхности «мягкими» материалами звукоизолирующими или шумопоглощающими