1) Емкости AMICO GPL устанавливаются на расстоянии min 10м (допустимо 5м в стесненных условиях) до здания и сооружения.

2) Песчаная постель под газопроводом и подушка над ним, должны выполняться на высоту 20 см., на протяжении всего газопровода.

3) Засыпка резервуара осуществляется песком до уровня, указанного на рис.1 и 2., с необходимой трамбовкой.

4) Глубина траншеи газопровода на всем протяжении трассы должна быть не менее 180 см.

5) Песчаная постель под резервуаром должна быть выполнена на высоту 20 см.

| Модель емкости для газа | Мощность котла в кВт | Отапливаемая площадь | Расход газа в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Amico 2250 л | до 24 | До 150 кв.м. | от 400 до 600 литров |
| Amico 2250 л + обогревательный кабель | до 40 | До 300 кв.м. | от 700 до 1000 литров |
| Amico 4500 л | от 50 | От 300 кв.м. | от 800 до 1200 литров |
| Amico 4500 л + обогревательный кабель | от 80 | От 600 кв.м. | от 1500 литров |

1.Емкость для СУГ (Италия) объемом 2250л…..4.800,00 евро                                1.Емкость для СУГ (Италия) объемом 4500л…..7.800,00 евро

2. Комплект обогревательного кабеля …………37000,00руб.                                 2. Комплект обогревательного кабеля …………42000,00руб.

3. Монтаж подземного газопровода, ёмкости и 1-ого цокольного ввода………………….40000,00 руб.

4. Установка дополнительного цокольного ввода…………………………………………..15000,00 руб.

5. Годовое сервисное обслуживание…………………………………………………...…….3600,00 руб./год

6. Защитное устройство на заправочный клапан емкости…………………………………..4500,00 руб.

7. Доставка емкости рассчитывается отдельно.

8. Земельные работы могут осуществляться как заказчиком, так и нашей компанией – цена договорная.