г. Новосибирск,  ул. Красина 54,  тел: +7(913)890-32-32,E-mail: Bolid-exs@yandex.ru

ИНН 5401309733, КПП 540101001, ОГРН 1085401009649

Р/с 40702810800010664201, К/с 30101810300000000770

в Новосибирском филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО) г. Новосибирск БИК 045005770

Стабильное тепло на целые сутки!

Представляем бытовой водонагревательный котёл на твёрдом  топливе, в топке которого продолжительность горения одной  закладки топлива более суток. В качестве топлива можно    использовать дрова, брикеты из древесных  отходов, гранулы.

Загрузка и розжиг дров происходит сверху. Это позволяет  обеспечить постепенное горение дров сверху вниз. После сгорания     верхнего слоя дров воздухораспределитель постепенно опускается вниз и держится на горящих дровах – в центре горения. Воздух через телескопическую трубу подаётся прямо в зону горения, что обеспечивает наиболее эффективное сжигание топлива и КПД    85%.

Высокая температура в начале растопки не позволяет смоле скапливаться на внутренних стенках котла и не образует конденсат.

| Модель котла | БКТТ-10 | БКТТ-20 | БКТТ-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Используемое топливо Рекомендуемая влажность топлива % | дрова, отходы древесины, стружечные брикеты и опилочные гранулы 15-30 |
| Обогреваемая площадь, м2 | 50-100 | 100-250 | 250-600 |
| Ёмкость для топлива, дм3 | 200 | 350 | 500 |
| Вместимость дров, кг Опилочных гранул и брикетов, кг | 25 50 | 50 100 | 100 200 |
| Длина дров, см | 30-35 | 35-45 | 45-55 |
| Длительность горения одной загрузки дров, час: в минимальном режиме (согласно лабораторным испытаниям) в максимальном режиме | 31,5 6,1 | 31,5 6,1 | 31,5 6,1 |
| Количество воды в котле, л | 34 | 45 | 58 |
| Коэффициент полезного действия, % (исключая потери в котельной) | 85 | 85 | 85 |
| Давление воды в котле не более, бар (макс.) | 2 | 2 | 2 |
| Рекомендуемая температура воды в котле | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| Минимальная тяга дымохода, Па | 01-02 | 01-02 | 01-02 |
| Размеры отверстия топки, мм | 200x260 | 200x260 | 200x260 |
| Минимальная поперечная площадь отверстия дымохода, см2 | 200 | 250 | 330 |
| Габаритные размеры, мм Высота Диаметр | 1900 450 | 2100 560 | 2100 680 |
| Масса, кг | 185 | 231 | 315 |
| Расстояние от пола до дымохода, см | 148 | 154 | 154 |
| Диаметр трубы подающей и возвращающейся воды, мм | 32 | 32 | 32 |
| Цена, руб | 46000 | 59800 | 70000 |

(*) Продолжительность горения одной закладки топлива зависит от его качества, наружной и внутренней температуры, качества здания и других факторов.

Заказать интересующую Вас модель котла, а также топливные брикеты и гранулы, можно или по телефонам в Новосибирске  +7(913) 890 3232