Приложение №2

к Договору № 1а-

участия в долевом строительстве

от    июля  2015 г.

Ведомость общестроительных, отделочных работ, работ по инженерной инфраструктуре

| № | Предмет | Виды работ, которые Застройщик выполняет/не выполняет по Объекту долевого строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Стены | Устройство простой штукатурки- выполняется. Устройство финишного покрытия любых видов (шпатлевка, окраска, наклейка обоев, и т.д.) – не выполняется. |
|  | Потолок | Устройство финишного покрытия любых видов (шпатлевка, окраска, навесные/натяжные потолки) – не выполняется. |
|  | Перегородки | Устройство внутриквартирных перегородок из гипсовых пазогребневых плит, керамического кирпича - выполняется. Устройство финишного покрытия любых видов (шпатлевка, окраска, наклейка обоев, и т.д.) – не выполняется. Перегородки между кухней/зоной кухни и жилой комнатой, перегородки в гардеробных – не выполняются. |
|  | Пол | Устройство цементно-песчаной стяжки пола- выполняется . Устройство финишного покрытия любых видов, установка плинтусов – не выполняется. |
|  | Окна | Устройство окон - ПВХ-профиль с 2-х камерным стеклопакетом- выполняется. Устройство подоконников и оконных откосов – не выполняется. |
|  | Лоджии, балконы | Устройство остекления- выполняется. |
|  | Двери | Устройство входной стальной двери с замком- выполняется. Устройство межкомнатных дверей – не выполняется. |
|  | Отопление | Устройство внутриквартирных сетей отопления (горизонтальная разводка, монтаж отопительных приборов) с подключением к общедомовым сетям- выполняется. Установка поквартирных приборов учета тепла – не выполняется. |
|  | Водоснабжение, канализование | Устройство внутриквартирных сетей горячего и холодного водоснабжения, канализования, с подключением к общедомовым сетям- выполняется. Разводка сетей горячего и холодного водоснабжения внутри помещения (кухня, ванная комната, санузел) до места размещения сантехнических приборов по проекту – не выполняется. Установка полотенцесушителей – не выполняется. Разводка сетей канализования внутри помещения (кухня, ванная комната, санузел) до места размещения сантехнических приборов по проекту – не выполняется. Установка мойки, смесителя на кухне, сантехники (унитаз, ванна, раковина, душевая кабина), смесителя в ванной комнате и санузле – не выполняется. Установка поквартирных приборов учета расхода холодной и горячей воды – не выполняется. |
|  | Электроснабжение | Устройство внутриквартирных сетей электроснабжения с подключением к общедомовым сетям- выполняется. Установка оконечной электрической арматуры (розетки, выключатели, патроны и т.д.) – не выполняется. Установка электроплиты – не выполняется. Установка поквартирных электросчетчиков – не выполняется. |
|  | Противопожарные мероприятия | Устройство системы пожарной сигнализации, с подключением к общедомовым сетям- выполняется. |
|  | Телевещание | Устройство сетей телевещания, с подключением к общедомовым сетям- выполняется. |