СВОЙСТВА

сжиженных углеводородных газов и их смесей

|  | Пропан 100% | Бутан 100% | Пропан-80% Бутан-20% | Пропан-50% Бутан-50% | Пропан-20% Бутан-80% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молекулярная формула | С3Н8 | С4Н10 |  |  |  |
| Температура кипения (0С) | -42,1 | -0,5 | = -33 | = -23 | = -13 |
| Плотность (кг/л) -при кипении -при -200С -при 00С -при+200С -при+400С | 0,585 0,555 0,529 0,500 0,464 | 0,600 0,622 0,601 0,579 0,555 | - 0,568 0,543 0,516 0,482 | - 0,588 0,565 0,539 0,510 | - 0,605 0,583 0,560 0,537 |
| Разница в объеме выдачи весовой дозы (%) -от -20 до 00С -от 0 до +200С -от +20 до 400С | -4,2 -5,8 +7,2 | -3,5 -3,8 -4,1 | -4,6 -5,2 +6,6 | -4,1 -4,8 +5,7 | -3,8 -4,1 +4,8 |
| Температура воспламенения 0С | 510-580 | 475-550 | 475-580 | 475-580 | 475-580 |
| Пределы воспламеняемости с воздухом % | 2,4-9,58 | 1,8-8,4 | 1,8-9,5 | 1,8-9,5 | 1,8-9,5 |
| Октановое число | 120 | 93 | =114 | =106 | =96 |

Особенности работы счетного устройства

- Электронное счетное устройство обеспечивает при любой температуре выдачу весового количества сжиженного углеводородного газа (СУГ), содержащегося в каждом литре при температуре +200С в пересчете на объемное количество.

- Плотность СУГ меняется в зависимости от температуры.

- При температурах ниже +200С увеличивается плотность СУГ, количество литров, залитых в баллон автомобиля, будет меньше, чем на табло счетчика.

- При температуре выше +200С плотность уменьшается, в баллон будет залито количество литров больше, чем на табло.

- Это значит, что водитель фактически платит за полученное количество килограммов СУГ, выраженное на табло в литрах.

- В заправленных баллонах СУГ находятся в виде жидкости и пара (не менее 10% от общего объема) при повышенном давлении.

- В испарителе редуктора жидкая фаза испаряется и после смешения с воздухом поступает в цилиндры двигателя. При понижении температуры весовое количество СУГ в единице объема увеличивается с повышение энергетического потенциала, т.е. на более холодном сжиженном газе автомобиль пройдет большее расстояние.

Примеры

- Заказано 100 литров пропана, температура +200С, плотность – 0,500кг/л, вес-50кг, стоимость-600 руб. (6р. за 1литр)-получено фактически 100 литров.

- Заказано 100 литров пропана, температура -200С, плотность 0,555кг/л, вес-50кг, получено фактически-90 литров, на табло-100 литров, стоимость-600 рублей.

- Заказано наполнить пропаном пустой баллон с рабочей емкостью 100 литров, температура -200С, плотность 0,555кг/л, вес-55,5кг, получено фактически-90 литров, на табло-111 литров, стоимость-666 рублей.

- Заказано 100 литров пропана, температура +400С, плотность 0,464кг/л, вес-50кг, получено фактически-107,7 литров, на табло-100 литров, стоимость-600 рублей.

Примечание: Указатель наполнения СУГ в баллон является контрольным, а не измерительным прибором, с погрешностью 20% и более