Расчет профнастила на равномерно-распределенную нагрузку. 1 пролет

Информация о расчете:

Дата выполнения расчета: 07.10.2011 19:34:06;

Исходные данные:

Нагрузки:

- Нормативная равномерно-распределенная нагрузка (на 1 м ширины)

qн = 0.555 тс/м = 0.555 / 0.1 = 5.55 кгс/см;

- Расчетная равномерно-распределенная нагрузка (на 1 м ширины)

q = 0.555 тс/м = 0.555 / 0.1 = 5.55 кгс/см;

Характеристики стали:

- Модуль упругости E = 2100000 кгс/см2;

- Расчетное сопротивление стали изгибу Ry = 2250 кгс/см2;

Коэффициенты надежности:

- Коэффициент надежности по назначению gn = 0.95 ;

Характеристики сечения:

(Профилированный настил со ступенчатыми стенками гофров; Н75-750-0,8):

- Толщина листа t = 0.08 см;

- Высота гофра h = 7.5 см;

- Площадь A = 10 см2;

- Масса m  = 11.2 кгс/м2;

- Внутренний радиус сопряжения стенок и полок r = 0.5 см;

- Количество стенок гофров n = 10.67 ;

- Момент инерции при сжатых узких полках Ix  = 114.9 см4;

- Момент сопротивления при сжатых узких полках Wx1  = 25.8 см3;

- Момент сопротивления при сжатых узких полках Wx2  = 32.2 см3;

- Момент инерции при сжатых широких полках Ix  = 114.9 см4;

- Момент сопротивления при сжатых широких полках Wx1  = 28.5 см3;

- Момент сопротивления при сжатых широких полках Wx2  = 33.1 см3;

- Высота нижнего отсека при сжатых узких полках h01  = 2 см;

- Высота верхнего отсека при сжатых узких полках h02  = 4.7 см;

- Расстояние от опорной полки до горизонт. оси уступа при сжатых узких полках y  = 2.4 см;

- Высота нижнего отсека при сжатых широких полках h01  = 4.7 см;

- Высота верхнего отсека при сжатых широких полках h02  = 2 см;

- Расстояние от опорной полки до горизонт. оси уступа при сжатых широких полках y  = 5.1 см;

Размеры элемента:

- Длина пролета l = 300 см;

Результаты расчета:

1) Требования к прочностным характеристикам

Расчетное сопротивление сдвигу материала настила:

Rs=1330 кгс/см2 .

Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов.

Коэффициент условия работы по п. 2.14 СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах":

mkp=1 .

2) Проверка прочности изгибаемого настила

Сжаты - широкие полки.

Минимальный расчетный момент сопротивления:

Wmin = min(Wx1 ; Wx2)=min(28.5;33.1) = 28.5 см3 .

Нагрузка - равномерно-распределенная.

Расчетная схема - однопролетная балка.

Изгибающий момент:

M  = q l2/8=5.55 · 3002/8 = 62437.5 кгс см .

Опорная реакция:

R  = q l/2=5.55 · 300/2 = 832.5 кгс .

Поперечная сила:

Q  = R  =832.5 кгс .

Нормальные напряжения от изгиба:

s = M /Wmin=62437.5/28.5 = 2190.78947 кгс/см2 .

s=2190.79 кгс/см2 r mkp Ry/gn=1 · 2250/0.95=2368.42105 кгс/см2 (92.50002% от предельного значения) - условие выполнено (формула (163); п. 25.9 ).

3) Проверка касательных напряжений по формуле (2) "Пособия по расчету профнастила , ." (М., 1985)

Касательные напряжения:

t = Q /(n h t)=832.5/(10.67 · 7.5 · 0.08) = 130.03749 кгс/см2 .

Расчетное сопротивление сдвигу материала настила:

Rs=1330 кгс/см2 .

t=130.0375 кгс/см2 r mkp Rs/gn=1 · 1330/0.95=1400 кгс/см2 (9.28839% от предельного значения) - условие выполнено .

4) Определение прогиба

Прогиб:

f = (5/384) qн l4/(E Ix )=(5/384) · 5.55 · 3004/(2100000 · 114.9) = 2.42593 см .

Относительный прогиб равен (1/123) L.

Прогиб проверяется - по эстетико-психологическим требованиям СНиП "Нагрузки и воздействия".

Высота помещений - не более 6 м.

Величина обратная к предельному значению относительного прогиба 1/[f/L] принимается по табл. в зависимости от l

kf = 150 .

f=2.42593 см r (1/kf) l=(1/150) · 300=2 см (121.2965% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! .