# Содержание

# Введение…………………………………………………………..2

# 1 Общие сведения об изделии…………………………………...3

# 2 Технические данные……………………………………………3

# 3 Комплектность поставки……………………………………….4

# 4 Указания по технике безопасности……………………………5

# 5 Описание конструкции…………………………………………5

# 6 Подготовка к работе…………………………………………….7

# 7 Порядок работы…………………………………………………9

# 8 Действия в экстремальных условиях…………………………11

# 9 Техническое обслуживание…………………………………   12

# 10 Хранение и транспортирование……………………………   12

# 11 Свидетельство о приёмке…………………………………….13

# 12 Гарантии изготовителя……………………………………….13

Настоящее руководство по эксплуатации, объединённое с паспортом,  распространяется на котлы отопительные БКТТ10, БКТТ20, БКТТ 40 и  прилагается к каждому водонагревательному котлу на твёрдом топливе (древесине).

Перед эксплуатацией котла непременно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Для обеспечения функционирования котла необходимо строго соблюдать требования руководства по эксплуатации и действующих в РБ нормативных документов.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильной эксплуатации, несоблюдения правил, изложенных в данном руководстве, самостоятельном изменении конструкции котла и несоблюдении норм приточно-вытяжной вентиляции и тяги в дымоходе

Руководство по эксплуатации должно находиться в доступном месте возле котла и сопровождать котёл при его перемещении или передаче другому владельцу.

# 1 Общие сведения об изделии

1.1 Котёл предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы изготовлены с соблюдением требований ГОСТ 20548-93 и НПБ 16.

# 2 Технические данные

Технические данные котлов БКТТ10, БКТТ20,БКТТ приведены в таблице 1.

| Наименование характеристики | БКТТ-10 | БКТТ-20 | БКТТ-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 10 | 20 | 40 |
| Отапливаемая площадь, м² | 50-100 | 100-250 | 250-600 |
| Время сжигания однократной загрузки, ч, не менее | 8 | 8 | 8 |
| Рабочее давление воды в системе отопления, МПа | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Температура подаваемой воды в котле, ˚C, не более | 95 | 95 | 95 |
| Диапазон регулирования температуры подаваемой воды, ˚C, не более | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 80±10 | 80±10 | 80±10 |
| Габаритные размеры, мм, не более - высота - диаметр | 1900 450 | 2100 550 | 2100 680 |
| Масса, кг, не более | 185 | 250 | 320 |
| Средняя продолжительность эксплуатации, лет | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр патрубка подаваемой воды, дюйм | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Диаметр патрубка возвратной воды, дюйм | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Размер дымоотводящего патрубка котла, см² | 185 | 230 | 300 |
| Длина загружаемых дров, см | 20-35 | 20-45 | 20-55 |

# 3 Комплектность поставки

3.1 Комплектность поставки указана в таблице 2

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | БКТТ10 | БКТТ20 | БКТТ |
| БКТТ10.00.00.000 | Котёл бытовой | 1 |  |  |
| БКТТ20.00.00.000 | Котёл бытовой |  | 1 |  |
| БКТТ.00.00.000 | Котёл бытовой |  |  | 1 |
| БКТТ.00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
|  | Предохранительный клапан на 1,5 бар | 1 | 1 | 1 |
| БКТТ10.20.00.000 | Комплект съёмных частей и кочегарного инструмента | 1 |  |  |
| БКТТ20.12.00.000 | Комплект съёмных частей и кочегарного инструмента |  | 1 |  |
| БКТТ.20.00.000 | Комплект съёмных частей и кочегарного инструмента |  |  | 1 |

# 4 Указания по технике безопасности

4.1 Так как котельная является зоной повышенной опасности, обслуживание котла разрешается совершеннолетним лицам, изучившим настоящее руководство по эксплуатации и выполняющим его требования

4.2 Работы по установке, подключению, запуску котла должны производиться с соблюдением Строительных Норм и Правил (СНиП): СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»№ и других нормативных документов.

4.3 Противопожарные требования

4.3.1 Помещение, где устанавливается котёл должно иметь дымоход и вентиляционное отверстие. Помещение должно быть изолировано от отапливаемых жилых комнат.

4.3.2 Котёл следует ставить на негорючую основу, размеры которой больше, чем у котла со всех сторон на 0,5 м и на 1,0 м спереди.

4.3.3 Перед котлом на полу закрепить металлический лист размером 1,5х1,5 м

4.3.4 Расстояние от передних дверок до стены должно быть не менее 1,25 м, по сторонам не менее 0,7 м. Расстояние до потолка должно быть не менее 0,5 м.

4.3.5 От стены из горючих материалов котёл следует монтировать не ближе, чем на расстоянии 1,0 м. Стену следует покрыть слоем штукатурки толщиной 25 мм.

4.4 Требования к дымовой трубе

4.4.1 Дымовая труба, каналы дымохода и вентиляции должны соответствовать строительным нормам и правилам.

4.4.2 Площадь сечения дымовой трубы должна быть не меньше, чем указано в технических данных, но не должна превышать её более чем в два раза.

4.4.3 Для котла требуется отдельная дымовая труба, к которой нельзя подсоединять никаких других устройств, кроме дымоотводящего патрубка котла.

4.4.4 Дымовой канал от котла до дымовой трубы должен быть не длиннее 1,5 м и не короче 0,2 м, надёжно герметизирован в местах соединения и весь изолирован теплоизоляционным материалом.

4.4.5 Горизонтальный дымоход и общий дымоход необходимо периодически очищать с учётом противопожарных требований. Интервалы между чистками зависят от качества топлива (особенно влажности), интенсивности топки, тяги дымохода. Рекомендуется очищать котёл 1-2 раза в месяц. В дымовой трубе не должно быть арматуры или птичьих гнёзд

4.4.6  Дымовая труба должна быть герметичной, не должно быть отверстий или щелей.

Наличие отверстий охлаждает дымоход и снижает его тягу.

При эксплуатации котла ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- топить котёл без воды;

-  превышать давление в системе выше 0,15 МПа (1,5 бар);

-  поднимать распределитель воздуха во время горения;

-  бросать  в топку аэрозоли, зажигалки и другие взрывоопасные предметы;

- оставлять детей в непосредственной близости от работающего котла или доверять им присмотр за котлом;

- хранить ЛВЖ вблизи котла;

- обливать котёл жидкостями;

- заливать в систему горючие и химически активные жидкости;

- ставить посторонние предметы на котёл.

# 5 Описание конструкции

5.1 Котёл-это стальной двойной цилиндр (рисунок 1), утеплённый теплоизолирующим материалом толщиной 20 мм и закрытый декоративным кожухом. Толщина стенки корпуса внутреннего цилиндра 4 мм. В передней части котла монтируется регулятор тяги 2, управляющий заслонкой подачи воздуха 1. Между двумя цилиндрами нагревается вода. В конструкции имеется отверстие для загрузки дров 4, удаления золы 8 и труба для выхода дыма. Также есть отверстия подачи и отвода воды 13 и установки термометра 14. Для того, чтобы улучшить качество горения и передачу тепла, в верхней части камеры горения вмонтирована камера для подогрева воздуха 3. В камеру помещается телескопическая труба для подачи воздуха 6, на конце которой закреплён распределитель воздуха 7.

В верхнее части камеры есть отверстие для попадания воздуха и регулирующая заслонка 1. С правой стороны дверцы есть трос 5 для подъёма механизма подачи воздуха с кольцом 11 и фиксирующим крюком 17.

Распределитель воздуха предназначен для правильного распределения воздуха в зону горения.

# 6 Подготовка к работе

Подготовка котла к использованию включает:

- монтаж котла;

- подключение котла к отопительному контуру;

- монтаж труб дымоудаления;

-заполнение системы отопления теплоносителем.

6.1 Монтаж котла

# 6.1.1 Котёл установить, соблюдая противопожарные требования п.4.2

# 6.1.2 Проверить действие верхней заслонки (она должна плотно прилегать к отверстию для подачи воздуха)

# 6.1.3 Проверить герметичность дверок (с помощью пламени свечи или спички)

# 6.1.4 Установить термометр в предусмотренное отверстие.

# 6.1.5 Установить битепловой регулятор тяги

# Принцип действия этого регулятора (рисунок 2) основан на том, что при нагревании и расширении корпуса котла сам корпус прикрывает или закрывает заслонку 6 через рычажок 3, а при остывании сжимается и открывает.

# Установите заслонку так, чтобы выступ опорного стержня (прикреплённого к кожуху котла)  находился в отверстии рычага заслонки 3, а конец винта маховичка установки температуры  7 – в углублении рычага 3. Углубление и отверстие находятся рядом друг с другом на расстоянии 3,5 мм. Проверьте, полностью ли заслонка закрывает отверстие для воздуха, свободны ли удерживающие его заклёпки.

# Окончательная регулировка производится на работающем котле.  Поворачивая маховичок 7, установите заслонку на расстоянии 3-5 см от отверстия подачи воздуха, и только тогда затапливайте котёл. По мере нагревания металла и воды цилиндр котла удлиняется и опускает заслонку. Когда установится температура ниже 60 ˚C, отодвигаем заслонку при помощи маховика, а если выше – прикрываем её, пока не установится температура 60 ˚C. Тогда резиновое кольцо на маховике устанавливаем напротив цифры 3. Затем, чтобы установить более низкую температуру, резиновое кольцо вместе с маховиком крутится по направлению к меньшему числу, а если надо установить более высокую температуру – по направлению к большему числу.

# Нельзя поворачивать кольцо с маховиком дальше, чем максимальное число (если повернуть дальше – возможен перегрев).

# 6.2 Подключение котла к отопительному контуру

6.2.1 Котёл можно присоединять к открытой системе отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Систему с принудительной циркуляцией рекомендуется выполнять с уклонами для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя. Данная конструкция системы позволит предотвратить перегрев воды в котле в случае выхода из строя циркуляционного насоса или отключения электричества.

Допускается использовать котёл с закрытой системой отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Но в этом случае необходимо установить на выходе котла группу безопасности (предохранительный сбросный клапан на 2 бара, расширительный бак мембранного типа и предохранительный клапан по перегреву котла)

6.2.2 Перед радиаторами системы с принудительной циркуляцией рекомендуется ставить вентили с регулятором предварительной настройки потока, а если вместе с котлом для нагревания воды подключается бойлер, перед ним тоже надо установить балансовый вентиль.

Для установки общего потока перед циркуляционным насосом следует вмонтировать балансовый вентиль.

Возможные схемы подключения котлов приведены на рисунке 3.

Перед присоединением котла система отопления должна быть промыта для удаления загрязнений, которые могут повредить насос.

Как в закрытой, так и в открытой системе отопления за котлом на трубе подачи воды в систему необходимо вмонтировать предохранительный клапан давления на 0,15 МПа (1,5 бар).

6.3 Монтаж труб дымоудаления

6.3.1 Монтаж труб дымоудаления произвести, соблюдая п.4.4

6.3.2 Тяга дымохода должна быть не менее 20 Па (высота дымохода не менее 8 м, высота трубы над коньком крыши не менее 0,5 м).

6.3.3 Установка на дымоходе зонтов и других устройств не допускается.

6.4 Заполнение системы отопления теплоносителем

6.4.1 Вентили, отключающие котёл должны быть открыты

6.4.2 Котёл заполнить мягкой или обессоленной отопительной водой. Концентрация карбоната кальция CaCO3 в воде не должна превышать 150 мг/л.

Допускается использовать в качестве теплоносителя сертифицированную незамерзающую жидкость для системы отопления.

6.4.3 В случае неиспользования котла в зимнее время воду из системы отопления необходимо слить.

7 Порядок работы

7.1 Затопка котла

Категорически запрещается топить котёл без заполнения системы отопления теплоносителем.

Перед растопкой котла убедитесь, что из котла и системы отопления удалён воздух, а нижняя дверца плотно закрыта.

7.1.1 При помощи троса поднять распределитель воздуха 9 (рисунок 1) (возьмитесь за кольцо 11 на конце троса 5, висящее справа от дверцы загрузки, потяните его вниз и наденьте на крюк 17).

7.1.2 Открыть дверцу загрузки и заполнить топку  топливом до самого верха дверец. Бросать дрова горизонтально.  Снизу кладутся крупные поленья, сверху мелкие. Рекомендуется использовать дрова лиственных пород.

7.1.3. Открыть заслонку регулятора тяги на 3-5 см.

7.1.4 Разжечь самый верх загруженных дров, прикрыть дверку, оставив 2-5 см открытыми. После того, как топливо разгорится, опустите распределитель воздуха 9 на горящие дрова и закройте верхнюю дверцу.

Категорически запрещается открывать нижнюю дверку в процессе горения, так как загорится низ топлива, а верх потухнет. Может полыхнуть пламя через заслонку.

7.2 Добавление топлива

7.2.1 При помощи регулятора температуры закрыть воздушную заслонку.

7.2.2 При помощи троса поднять распределитель воздуха и зафиксировать это положение.

7.2.3 Через 15-20 мин, когда находящиеся внизу дрова из-за недостатка воздуха потухнут, открыть верхнюю дверцу. Загрузите дрова, поднимите заслонку 1 и сразу же разожгите топливо, чтобы загрузка не загорелась от оставшегося внизу жара.

7.2.4 После разгорания дров опустите распределитель воздуха, закройте дверь

7.2.5 Регулятором установите желаемую температуру воды.

7.3 Рекомендации при топке древесиной

Максимальная эффективность котла и длительный срок его службы обеспечивается при топке сухой древесиной, влажность которой не превышает 15-30 %.

Эффективнее всего котёл работает при температуре воды в котле 70-80 ˚C и температуре возвратной воды не менее 60 ˚C

8  Действия в экстремальных условиях

При нарушении требований руководства по эксплуатации в процессе эксплуатации в котельной может  образоваться скопление угарного газа в опасной концентрации, что может привести к отравлению присутствующих.

Первыми признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций.

Для оказания первой медицинской помощи необходимо:

- вывести пострадавшего на свежий воздух;

- уложить на ровную поверхность;

- расстегнуть стесняющую дыхание одежду;

- дать понюхать нашатырный спирт;

- тепло укрыть, не давая уснуть;

- вызвать врача;

8 Техническое обслуживание

8.1 Во время периода интенсивного отопления золу из котла надо удалять каждый месяц. При использовании сухого топлива, хорошей тяги в дымоходе, герметично закрывающихся дверцах и правильной эксплуатации котла сажа и смолы, накопившиеся после прошлой топки, всегда сгорают на стенках котла. При нарушении этих требований внутренние стенки котла облепляются смолами, их становится слишком много и котёл может закупориться. При снижении тяги надо проверять и чистить отверстия, которые лишают систему тепла, между камерой нагрева воздуха 3 и внутренней стенкой котла. Их можно почистить гибкой щёткой через внутреннее отверстие для дыма над верхней дверцей загрузки топлива. Удобнее чистить через отверстие для удаления дыма (сняв соединение с дымоходом) или через специальное, заранее предусмотренное, отверстие в самом соединении.

8.2 Если используются сухие дрова и не превышается поток нагреваемой воды через котёл, дымоход не закупоривается. Но если используются опилки или влажные дрова, дымоотводящий патрубок и дымоход надо периодически чистить.

8.3 При опускании распределитель воздуха может набрать старой золы, поэтому его надо проверять и при необходимости чистить.

8.4 Трос подъёмного механизма, чтобы он не изнашивался и распределитель было легче поднять, необходимо смазать.

8.5 При износе уплотняющего материала дверок необходимо заменить его.

9 Хранение и транспортирование

9.1 Хранение

Котёл, упакованный в тару, должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -20 ˚C до +50 ˚C и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 ˚C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

9.2 Транспортирование

Котел в упаковке изготовителя должен транспортироваться в закрытом транспорте в соответствии с ГОСТ 20219-93 (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы).

Транспортирование упакованных котлов производится при температуре от -20 ˚C до +50 ˚C и относительной влажности до 80 % при температуре +25 ˚C.

Во время погрузки и разгрузки запрещается котёл ударять, поворачивать, бросать. От падения использовать дополнительные защитные средства.

10 Свидетельство о приёмке

Котёл бытовой водонагревательный  на твёрдом топливе                  БКТТ  .00.00.000 заводской №                                                          соответствует ГОСТ 20548-93 и ТУ BY 500154362.120-2008 и признан годным для эксплуатации.

| МП |
| --- |
| подпись |
| число, месяц, год |
| Начальник ОТК |  |
|  | Расшифровка подписи |

11 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие котлов требованиям ГОСТ 20548-93 и ТУ BY 500154362.120-2008 при соблюдении потребителем правил, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации котла – 2  года с момента покупки.

Средний срок службы котла не менее 15 лет.

__________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ МОНТАЖНИКУ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и пользованием котлом обязательно ознакомьтесь с его руководством по эксплуатации

1 Дымоход  Поперечное сечение дымохода может быть на 10% меньше, чем указано в руководстве по эксплуатации, или больше, но не более чем на 100%. Дымоход  должен быть на 0,5 м выше конька крыши.

Если тяга в дымоходе слишком слабая, можно использовать коллектор для подачи воздуха.

Если тяга в дымоходе слишком сильная (в котле слышен вибрирующий звук) котёл работает не экономно. В этом случае необходимо вмонтировать регулируемую (створчатую) заслонку для поступления воздуха.

2 Предохранительный клапан монтировать обязательно в трубе подаваемого потока  на расстоянии 20-30 см от соединения с котлом. Между котлом и клапаном не может быть заслонки.

Клапан монтируется таким образом, что когда вода закипает, избыточное давление устраняется в виде пара, а котёл пополняется водой из системы, защищаясь от перегрева стенок. Клапан необходим как в закрытой, так и в открытой системе, но при давлении не выше 1,5 бар.

3 Закрытый сосуд расширения Для работы системы достаточно давления 0,5 бар для одноэтажного дома и 1 бар для трёхэтажного дома. Чтобы вода при расширении не выливалась через клапан давления, а попадала в закрытый сосуд расширения, давление в сосуде должно быть ниже, чем в клапане. Поэтому перед  монтированием сосуда расширения измерьте давление в нём.  Один раз в сезон давление в закрытом сосуде расширения необходимо проверять.

4 Установка котла  котёл ставится на бетонный пол. Трещины между бетоном и котлом необходимо герметизировать усиленным цементным раствором или жаропрочным силиконом (не менее 180 °С)

5 Установите потоки в нагревательных элементах. В оптимальном режиме котёл БКТТ20 нагревает 300-500 л воды в час до температуры 40-60 °С (котёл БКТТ40 в два раза больше, котёл БКТТ 10 в два раза меньше). Установите потоки в нагревательных элементах в соответствии с проектом. Если при холодной системе  в течении 30 мин температура воды в котле повышается до 60-80 ° и останавливается, то поток подходящий. Если температура поднимается выше, поток слишком слабый  и его необходимо увеличить. Если котёл с полностью открытой заслонкой при интенсивной работе нагревается слишком медленно, поток следует уменьшить

Герметичный дымоход, поступление воздуха в котельную, оптимальный поток нагреваемой воды через котёл, сухое топливо – залог эффективной, экономичной и стабильной работы котла.