Инструкция настройки оконечного оборудования

Eltex NTE-RG-1402F

по технологии GPON

Для настройки Eltex NTE-RG необходимо соединить LAN1 и Ваш ПК. На ПК установите ip-адрес «получать автоматически». В адресной строке браузера введите адрес 192.168.0.1 и нажмите enter

Логин для входа – user, пароль – user.

#560 – старая версия прошивки, с неё не корректно работает услуга VoIP. Если ОНТ хоть раз настраивалась, то перед обновлением необходимо сбросить конфигурацию!

Обновите прошивку:

После обновления на странице «Информация – система» будет отображаться  “Firmware version #xxx”, где xxx – версия залитой вами прошивки. После обновления желательно выполнить сброс конфигурации.

Во вкладке Услуги – Порты установите настройки согласно рисунку и нажмите «Сохранить изменения»

Во вкладке Услуги – Интернет установите настройки согласно рисунку и нажмите «Сохранить изменения»

Во вкладке PBX – SIP установите настройки согласно рисунку и нажмите «Сохранить изменения»

Во вкладке PBX – FXS0 установите настройки согласно рисунку и нажмите «Сохранить изменения». Номер телефона – 7 знаков, без дефисов.

Во вкладке PBX – Кодеки установите настройки согласно рисунку и нажмите «Сохранить изменения»

Для корректной работы torrent и dc клиентов необходимо выполнить проброс портов.

Выполняется во вкладке Сеть – Правила NAT. Нажмите «добавить», заполните поля, затем – на кнопку «добавить» и на «Сохранить изменения».

Нажмите «Применить настройки»

Нажмите «Перезагрузка»

После перезагрузки индикация светодиодов должна стать зелёной, а экран информации выглядеть так: